INRETS / GRETIA

Calcul d’un temps de parcours référentiel par itinéraire

&

Faisabilité d’un système d’information routière fondé sur le temps de parcours

1. Contexte

La DSCR souhaite fournir aux usagers des informations relatives aux temps de parcours par axe des itinéraires des grandes  mailles. Il s’agit de fournir  des temps parcours référentiels :

Ø	par itinéraire,

Ø	par type de jour,

Ø	et par heure de la journée

Il ne s’agit pas d’un temps de parcours calculée en temps réel mais un temps de parcours moyen (TPM) suffisamment dynamique pour qu’il puisse être comparé avec le temps que l’on met pour faire  le même itinéraire par d’autres moyens de transport.  Il faut  rappeler  que dans l’état actuel des choses, il n’existe en France aucun dispositif fournissant le TPM par itinéraire et par heure. Les sociétés d’autoroutes se contentent  de fournier l’état du trafic par itinéraire décrit en trois couleurs.

Chacun des itinéraires visés par ce projet  se  décompose en cinq parties :

·	la voirie urbaine de point de départ,

·	les voies rapides,

·	la partie autoroutière de l’itinéraire,

·	les voies rapides  à l’approche de  point de destination,

·	et la voirie urbaine de la destination.

L’algorithme de  calcul des TPM sera fondé sur les données recueillies à l’aide des capteurs SIREDO existant tout au long des itinéraires. Les routes nationales, seulement, celles qui sont équipées de suffisamment de capteurs  feront partie de ces itinéraires

Dans un premier temps, l’algorithme sera testé sur un axe important (nord-sud par exemple). Chaque itinéraire emprunte une partie ou la totalité de cet axe pour relier un point de départ à un point d’arrivée. Mais l’objectif final est de pouvoir fournir  des TPM, horaires, pour l’ensemble des grandes mailles du réseau et de leurs itinéraires alternatifs.

Parallèlement aux travaux conduits sur l’élaboration de cet indicateur, le projet s’interrogera sur la faisabilité d’un système d’information routière sur les temps de parcours. Ce second travail reposera en partie sur le recueil de données du réseau routier national accessible à partir de la plateforme d’acquisition des données multi-sites multi-sources de l’INRETS. Une réflexion sera conduite pour identifier les types de service et les interfaces nécessaires.

2. Objectifs

Cette recherche comporte un double objectif :

- Disposer d’un algorithme et d’un moteur de calcul de TPM par itinéraire par type de jour prêt à appliquer sur l’ensemble du réseau routier, par tout où il existe suffisamment de stations de comptage.

- Etudier la faisabilité d’un système d’information routière sur les temps de parcours moyen et des services associés.

3. Tâches

En fonction des objectifs précités, ce projet comprend deux ensembles de tâches qui seront menées en parallèle.

A. Tâches relatives à la construction d’un indicateur de temps de parcours pour l’information routière

Phase préliminaire A.0

0.1 L’identification d’un axe

0.2 Le recueil et mémorisation des données issues des stations existant sur cet axe

Phase A.1 : recherche d’un typologie calendaire et événementielle

1.1	: Déterminer les différentes variantes d’événement calendaire (nationale, régionale, scolaire..)

1.2	: Intégrer l’effet d’interaction entre les événements calendaires

I.3 : L’intégration des éventements exceptionnels ou périodiques connus à l’avance

Phase A.2 : Reconstitution d’une matrice d’itinéraires

L’algorithme à concevoir doit être, universel, capable de fournir le temps de parcours de chaque couple origine destination (se trouvant sur axe). La matrice d’itinéraires permet de vérifier l’existence d’une telle possibilité.

Phase A.3 : Conception d’algorithme de calcul de TPM

3.1 : Conception de l’algorithme et sa transcription en un langage informatique

3.2 : Évaluation de l’algorithme à l’aide de la matrice des itinéraires

3.3 : Rédaction d’un rapport décrivant l’algorithme et les procédures pour sa généralisation.

B. Étude sur la faisabilité d’un système d’information routière sur les temps et des services associés.

Phase B.1 : Étude amont sur la fourniture des données et l’architecture nécessaire

1.1.	Couverture géographique du réseau de détection souhaitable

1.2.	Faisabilité et prototypage d’une architecture technique de connexion à la plateforme CLAIRE-SITI (acquisition, mise en forme et stockage des données nécessaires)

Phase B.2 : Étude aval sur les nouveaux services  fondés sur l’utilisation des TPM

2.1 :    Services associés aux exploitants

2.2 :    Services associés aux usagers de la  route pour préparer leur voyage (calcul d’itinéraires)

2.3 :  Spécification des interfaces pour l’alimentation des services (en fonction des médias utilisés : Internet, téléphonie, mail, SMS)

3. Délai de réalisation

18 mois à compter de la date de notification.

4. Responsable du projet

Mehdi DANECH-PAJOUH chargé de recherche, assurera la responsabilité du bon déroulement du projet. Pour la partie informatique, il sera aidé par Jean-Claude PIERRELEE ingénieur de recherche

5. Devis estimatif

5.1. Personnel INRETS permanent (pour mémoire : 92 900 €)

8 H-mois / directeur de recherche, chargé de recherche et ingénieur …   92 900 €

5.2. Budget demandé

-	CDD 24 mois (12 mois par tache)…………………                                76 800 €

-	Achat de matériels et frais de déplacements (dont 7000 € tache B)…  12 000 €

-      Frais de gestion (8%)…………………………………………………   .      7 104 €

-	Sous-total HT ……………………………………………………………      95 904 €

-	TVA (19,6 %)………………………………………………………………..  18 797 €

-	Total TTC………………………………………………………………        114 701 €

Dont tache A (TTC)……………………………………………………………56 059 €

tache B (TTC)…………………………………………………………   58 642  €